## Slide 2: Sistemas Embarcados
O que são os sistema embarcados e tecnologias habilitadoras.

## Slide 3: Sobre o Instrutor
Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM (2006). Atua em pesquisa e desenvolvimento na área de eletrônica e automação industrial. Possui vasta experiência em desenvolvimento de hardware, mais especificamente, placas de circuito impresso, dentre elas: placas de instrumentação analógica e digital utilizadas em sistemas de testes, placas processadoras baseadas em microcontroladores de diversos fabricantes, placas utilizadas em sistemas de comunicação digital com tecnologias cabeadas como RS485, RS422, Ethernet e tecnologias sem fio como Wi-fi 802.11, Zigbee 802.15 dentre outras. Possui experiência em desenvolvimento de firmware em diversas plataformas dentre elas: Intel 8088, 8051, Atmel, Microchip, ESP8266, Arduino.
http://lattes.cnpq.br/5067803336101638

## Slide 4: Ementa
Sistemas computacionais;
O que são microcontroladores;
Periféricos;
Portas de entrada e saída;
Cuidados de manuseio;
Características elétricas;
Memórias;
Como são programados;
Circuitos auxiliares;
Ambientes de desenvolvimento IDE;
Desenvolvimento do primeiro programa.

## Slide 5: Um sistema computacional é composto de
CPU
Memória RAM
Memória ROM
Portas de I/O
Periférico 1
Periférico 2
Periférico 3
Periférico N

## Slide 6: Integração de sistemas
Os computadores mais antigos apresentavam seus blocos funcionais em diferentes componentes que podiam ser localizados facilmente em suas placas e tinham suas características físicas distintas.
Esse tipo de arquitetura ainda é utilizada até hoje, mas tente a desaparecer.
A maior quantidade de componentes em uma placa acarreta em diversos problemas, dentre eles: o maior consumo de energia, a maior probabilidade de falhas de montagem e o aumento da complexidade do sistema.

## Slide 7: Computador antigo
Periférico 1
CPU
Memória RAM

## Slide 8: Sistemas computacionais
O mercado de produtos exigiu o surgimento de sistema computacionais menores que pudessem ser utilizados em eletrodomésticos e aparelhos do dia a dia.

## Slide 9: Sistemas computacionais
A área industrial também necessitava desse tipo de equipamento.

## Slide 10: Sistemas computacionais
Poderia ter menor capacidade de processamento;
Tamanho reduzido;
Menor consumo de energia;
Executar tarefas repetitivas de forma confiável;

## Slide 11: Integração de Sistemas
Com o avanço da tecnologia foi possível a criação de sistemas cada vez mais compactos e permitiu também que alguns periféricos fossem incorporados a CPU.
As placas modernas possuem menos componentes, Portanto diminuem quantidade de processos de montagem.
Quando um periférico é incorporado ao chip da CPU isso permite uma maior velocidade de comunicação entre a CPU e o periférico. Podemos notar tal diferença de velocidade quando observamos em um processador moderno e comparamos a velocidade de acesso uma memória cache (interna) e a velocidade de uma memória RAM DDR , por exemplo.

## Slide 12: O que são microcontroladores
Microcontrolador é um pequeno computador (SoC) num único circuito integrado o qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de entrada e de saída.
Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
SoC – (System On Chip) Sistema em um chip

## Slide 13: Microcontroladores
Atualmente o mercado nos oferece processadores para as mais diversas aplicações, com os periféricos necessários para resolver os mais diversos problemas.

## Slide 14: Características dos Microcontroladores
Arquitetura de processamento
  CISC – (Complex Instuction Set Computer) Computador com conjunto de instruções complexas. As instruções levam geralmente mais de um ciclo de máquina para serem executadas.
  RISC – (Reduced Instruction Set Computer) Computador com conjunto de instruções reduzidas. A maioria das instruções é executada em apenas um ciclo de máquina.

## Slide 15: Características dos Microcontroladores
Resolução “Quantidade de bits”
  A quantidade de bits de um processador significa o tamanho das palavras binárias que podem ser processadas de uma vez só, também influencia na quantidade de endereços de memória que um determinado processador poderá mapear.
  2^16 = 65.536
  2^32 = 4.294.967.296
  2^64 = 18.446.744.073.709.551.616‬

## Slide 16: Características dos Microcontroladores
Quantidade de núcleos
  É a quantidade de CPUs que existem dentro dos microcontroladores.
Clock
  É a frequência em que um processador executa suas operações.
  Os microcontroladores modernos podem trabalhar em frequências que chegam a GHz.
  Todos os microcontroladores necessitam de uma fonte de clock, geralmente o clock é gerado por um cristal de quartzo presente na placa.

## Slide 17: Características dos Microcontroladores
Tolerância ao aquecimento
  É a faixa de temperatura a qual o componente poderá ser submentido, todo processador gera calor devido ao processamento e em certos casos dissipadores deverão ser aplicados ao projeto. Componentes automotivos e militares suportam uma faixa mais ampla de temperatura.
Quantidade de pinos
  Existe uma gama imensa de microcontroladores com os mais diversos tamanhos e com as mais diversas quantidades de pinos. Portanto, a quantidade de pinos de um microcontrolador vai depender da aplicação para qual o mesmo é destinada.

## Slide 18: Características dos Microcontroladores
Alimentação
  É importante verificar qual é a tensão de alimentação do dispositivo, os mais comuns são os de 3,3v e os de 5V. Alguns microcontroladores suportam uma ampla faixa de operação, mas sempre devemos verificar o datasheet para avliarmos esses parâmetros.

## Slide 19: Periféricos
São dispositivos com funções diversas que poderão estar incorporados em um determinado microcontrolador.
Os periféricos determinam a especialização do microcontrolador, geralmente os microcontroladores são desenvolvidos para atender um determinado nicho de necessidade. (automotivo, médico, militar, etc...)
Existem periféricos que aparecem em quase todos os microcontroladores.

## Slide 20: Periféricos
Periféricos comuns (aparecem em quase todos os uC)
  Timers.
  Conversores AD (Analógico para Digital).
  PWM – (Pulse Width Modulation) Modulação por largura de pulso.
  UART – (Universal Asynchrounous Receiver/Transmiter) Receptor transmissor assíncrono digital. RS232.
  SPI – (Serial Periferal Interface) Interface serial de periféricos.
  I2C – (Inter-Integrated Circuit) Comunicação entre circuitos integrados.

## Slide 21: Vamos analisar o datasheet de um microcontrolador?

## Slide 22: Como definir o melhor microcontrolador?
A regra geral para definição de um microcontrolador para um determinado projeto é a escolha de um componente que resolva o problema computacional com o menor custo possível.
Devemos levar em consideração os parâmetros apresentados nas características dos microcontroladores.

## Slide 23: Portas de entrada e saída – I/O

## Slide 24: Portas de entrada e saída – I/O
Um dos parâmetros mais importantes quando definimos um tipo de I/O é a capacidade de fornecimento de corrente que esse pino possui. No chip em questão temos:

## Slide 25: Cuidados com manuseio
Os microcontroladores são dispositivos eletrônicos sensíveis a descargas eletrostáticas, portanto é necessário, principalmente em ambientes refrigerados, e com baixa umidade, o uso de equipamentos EPI (luvas, calcanheiras, pulseiras) para mitigar a ação de tais fenômenos.
O enclausuramento dos dispositivos em caixas totalmente fechadas podem causar um aumento de temperatura indesejado a ponto de queimar o chip.

## Slide 26: Características

## Slide 27: Memórias

## Slide 28: Como são programados
Geralmente os microcontroladores possuem uma memória flash interna que guarda o firmware (firmware é o nome dado ao software embarcado).
Os microcontroladores em geral são distribuídos com suas respectivas ferramentas de gravação, a partir de 2008 a grande maioria dos chips passaram a possuir o método de gravação in-circuit onde não há a necessidade da retirada do chip da placa para realização da gravação.

## Slide 29: Exemplos de gravadoras

## Slide 30: Como são programados
Um outro método muito utilizado é a gravação via bootloader.
O bootloader é um pequeno software residente que programa uma interface de comunicação e permite que o chip seja gravado a partir dessa interface
Geralmente a gravação é realizada via interface serial.

## Slide 31
A programação dos sistemas embarcados são bastante dependentes do microcontrolador;
Mesmo que a programação dos dispositivos seja diferente, o conceito de funcionamento dos diversos hardwares que compõem os sistemas é o mesmo;
Um dos objetivos do curso é fornecer ao aluno ferramentas que possibilitem a programação de sistemas embarcados independente do fabricante, explorando as semelhanças entre os sistemas.

## Slide 32: Propostas / Drafts